Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи теорії транспорту»

для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво

Дніпропетровськ

2006

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи теорії транспорту»

для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво

Дніпропетровськ

НГУ

2006

Робоча програма і методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво / Упоряд.: Л.Н. Ширін, Є.А. Коровяка, Б.М. Брусєнцов. – Д.: НГУ, 2006 – 20 с.

Упорядники: Л.Н. Ширін, д-р техн. наук, проф.,

Є.А. Коровяка, канд. техн. наук, доцент,

Б.М. Брусєнцов, асистент.

Відповідальний за випуск завідувач кафедри

транспортних систем і технологій

Л.Н. Ширін, д-р техн. наук. проф.

ПЕРЕДМОВА

Гірничовидобувна промисловість України набуває розвитку на базі безперервного використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування комплексної механізації та автоматизації всіх процесів виробництва, поліпшення якісних показників підприємств, підвищення продуктивності й безпеки праці.

Підземний транспорт сучасного гірничого підприємства є важливою багатоланковою системою, правильний вибір раціональних параметрів якої значною мірою і визначає економічну ефективність усього підприємства.

В умовах широкого впровадження прогресивної техніки й технології на гірничих підприємствах зростає роль гірничого інженера-технолога, конструктора.

Дисципліна «Основи теорії транспорту» має на меті навчити майбутнього інженера основ теорії й розрахунку транспортних засобів, технічно грамотно на основі техніко-економічного обґрунтування, з урахуванням прогресивної техніки й технології робити вибір раціональних схем і засобів транспорту для конкретних умов експлуатації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати теоретичні основи розрахунку транспортних засобів і принципи їх роботи, конструкції транспортних машин та устаткування, основні методи їх експлуатації, наукову організацію праці й керування транспортом, правила безпеки при проведенні транспортних робіт у шахтах. Студент повинен уміти обґрунтовано вибирати раціональні схеми й засоби транспорту для конкретних умов експлуатації, застосовувати обчислювальну техніку при вирішенні транспортних завдань.

При складанні робочої програми до вивчення дисципліни передбачені необхідна послідовність і взаємозв’язок у викладі теоретичного матеріалу лекційного курсу і практичного матеріалу лабораторних занять. Через стислість курсу програмою заплановане вивчення основних прогресивних видів транспортних установок, застосовуваних у гірничій промисловості. Частину матеріалу винесено на самостійне вивчення студентами. Робоча програма складена на базі програми навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” напряму підготовки 0903 Гірництво, що затверджена наказом № 55 ректора Національного гірничого університету від 30 серпня 2000 р.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Курс навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» призначено для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво

Програма навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» – складова навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Програма визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює обсяг і рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.

Переміщення вантажів – невід’ємний фактор будь-якого гірничого виробництва. Майбутні виробничі функції технологів гірництва пов`язані з однією чи кількома елементами існування об`єкта діяльності в транспортній системі: проектуванням, створенням, експлуатацією, відновленням тощо. У разі подальшої підготовки фахівця (за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр) засвоєні з цієї дисципліни знання мають бути базою для опанування методами взаємодії з усіма елементами транспортної системи відповідного виробництва.

Мета курсу: сформувати знання студентів про сучасні засоби механізації переміщення вантажів і процеси шахтного транспорту; підготувати їх до проведення виробничої практики на виробництві і до подальшого вивчення дисциплін, пов'язаних із технологією підземної розробки родовищ корисних копалин.

Завдання курсу: з’ясувати призначення та структуру засобів переміщення вантажів; характеристики вантажопотоків і технологічні схеми транспорту при розкритті, підготовці та розробці родовищ корисних копалин; методику вибору сучасних транспортних засобів та обґрунтування їх експлуатаційних параметрів; відпрацювати навички теоретичного розрахунку засобів транспортування вугілля (руди), допоміжних матеріалів, людей та обладнання.

Вивчаючи цей курс, студенти повинні:

засвоїти й знати основи теорії переміщення вантажів; класифікацію і складові частини засобів механізації для переміщення вантажів; будову, основні параметри, методи вибору транспортних засобів та їх позитивні й негативні властивості;

уміти виконувати теоретичні розрахунки транспортних засобів для переміщення вантажів, економічно обґрунтувати в заданих умовах параметри транспортних засобів, а також володіти навичками аналізу, синтезу і раціонального вибору засобів транспорту на діючих гірничих підприємствах.

Для вивчення курсу виділяється на семестр  години, із яких лекцій  годин, практичних занять 20 годин (аудиторних годин – 60, самостійне вивчення, в т.ч. виконання домашніх завдань – 102 години).

Зміст дисципліни «Основи теорії транспорту» розподіляється таким чином:

Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять

| Змістові блоки й модулі, навчальні елементи | Номер навчального елементу | Рівень сформованості знань | Час на засвоєння | Час на викладання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекції |  |  | 108 | 40 |
| ПЕРЕДМОВА 1. ПРЕДМЕТ КУРСУ 1.1. Зміст курсу та його зв’язок з суміжними дисциплінами 1.2. Загальні положення 1.3. Умови роботи засобів переміщення вантажів на гірничих підприємств 2. ВАНТАЖІ Й ВАНТАЖОПОТОКИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 2.1. Характеристики вантажів Види вантажів Щільність Гранулометричний склад Міцність Кут природного укосу Особливі властивості 2.2. Вантажопотоки та складові ланцюги транспорту Узагальнені функціональні структури транспортних систем і ланок гірничих підприємств Технологічні схеми переміщення вантажів 3. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 3.1. Класифікація засобів переміщення вантажів 3.2. Критерії оцінки транспортних засобів 4. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ А. Стаціонарні засоби транспортування 4.1. Основні поняття Миттєва продуктивність Середня продуктивність Теоретична продуктивність Експлуатаційна продуктивність Графіки 4.2. Теоретична продуктивність стаціонарних засобів переміщення вантажів Засоби періодичної дії Засоби безперервної дії 4.3. Розрахункова продуктивність безперервного одиночного вантажопотоку. Коефіцієнт нерівномірності 4.4. Нерівномірність безперервних збіжних вантажопотоків 4.5. Місткість бункера 4.6. Експлуатаційна продуктивність та її резерви Б. Самохідні засоби транспортування 4.7. Загальні питання розрахунку продуктивності 4.8. Технічна продуктивність самохідної машини 4.9. Розрахунковий вантажопотік 4.10. Визначення кількості самохідних машин 4.11. Експлуатаційна продуктивність та її резерви 5. СИЛА ТЯГИ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ 5.1. Переміщення зосередженого вантажу 5.2. Переміщення розподіленого вантажу Основні співвідношення Сила тяги для переміщення прямолінійного відрізка Сила тяги на поворотних пунктах Послідовний ланцюг елементів (розрахунок «обходом контуру») 5.3. Тягове зусилля привідного блока 5.4. Потужність двигунів 5.5. Діаграма натягу гнучкого тягового органу 6. РЕАЛІЗАЦІЯ СИЛИ ТЯГИ А. Привідні блоки стаціонарних транспортних машин 6.1. Реалізація тягового зусилля намотування на барабан 6.2. Реалізація тягового зусилля тертям 6.3. Реалізація тягового зусилля зачепленням Б. Ведучі колеса та гусениці самохідних транспортних машин 6.4. Сила тяги однієї ведучої осі 6.5. Сила тяги локомотива 6.6. Коефіцієнт зчеплення 6.7. Реалізація сили гальмування | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 | ООр ООр ООр ООр ООр ООр ООр ООр ООр ООз ООр ООр ООр ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА | 2 4 6 17 10 17 | 1 1 2 6 4 6 |
| Контрольна модульна робота №1 |  |
| 7. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГРАВІТАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 7.1. Принцип дії, загальна будова 7.2. Основи теорії розрахунку гравітаційного транспорту 8. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА 8.1. Принцип дії, загальна будова, класифікація 8.2. Приймальна здатність (гранична продуктивність) 8.3. Основи теорії розрахунку стрічкового конвеєра 9. РОЗРАХУНОК ПЛАНУВАННЯ ШАХТНИХ РЕЙКОВИХ ШЛЯХІВ 9.1. Будова рейкової колії 9.2. З’єднання рейкових колій 9.3. Порядок розрахунку планування 10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ 10.1. Класифікація локомотивів, галузь їх застосування 10.2. Рівняння руху поїзда та його розв’язання для різних режимів 10.3. Основи теорії розрахунку електровозної відкатки 11. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ КАНАТНОГО ТРАНСПОРТУ 11.1. Показники призначення канатного транспорту та його будова 11.2. Основи теорії розрахунку відкатки кінцевим канатом похилими виробками Відкатка з похилими заїздами Відкатка з горизонтальними заїздами Канатні відкатки для перевезення людей Післямова Напрями удосконалення засобів переміщення вантажів Напрями наукових досліджень | 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 | ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА | 6 10 10 10 10 6 | 2 4 4 4 4 2 |
| Контрольна модульна робота №2 |  |
| Тематика практичних занять |  |  | 54 | 20 |
| 1. Конструкції засобів переміщення вантажів безперервної та періодичної дії: принцип дії, складові частини, технічна характеристика | 062 | ПА | 6 | 4 |
| 2. Визначення основних параметрів вантажів Розрахунки критеріїв оцінки транспортних засобів | 063 | ПА | 6 | 2 |
| 3. Визначення розрахункового вантажопотоку Розрахунки продуктивності транспортних засобів | 064 | ПА | 6 | 2 |
| 4. Тягові розрахунки транспортних засобів безперервної та періодичної дії | 065 | ПА | 6 | 2 |
| 5. Діаграма натягу для гнучкого тягового органу | 066 | ПА | 6 | 2 |
| 6. Розрахунок приймальної здатності стрічкового конвеєра Вибір місця встановлення привідної станції стрічкового конвеєра | 067 | ПА | 6 | 2 |
| 7. Розрахунки потужності двигунів транспортних засобів | 068 | ПА | 6 | 2 |
| 8. Розрахунок планування колії | 069 | ПА | 6 | 2 |
| 9. Тягові та гальмові розрахунки засобів переміщення вантажів | 070 | ПА | 6 | 2 |
| Всього |  |  | 162 | 60 |

СКЛАД МОДУЛІВ ДИСЦИПЛІНИ, РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ЇХ ЗАСВОЄННЯ, ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ

| Модулі | Змістові модулі | Розподіл часу |
| --- | --- | --- |
|  |  | аудитор-ний | самостій-на робота | загаль-ний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| №1 | Лекції – 1 семестр, І чверть (1...10 тиждень). Аудиторні: 2 год на тиждень |
|  | 1. ПЕРЕДМОВА. ПРЕДМЕТ КУРСУ 1.1. Зміст курсу та його зв’язок з суміжними дисциплінами 1.2. Загальні положення 1.3. Умови роботи засобів переміщення вантажів на гірничих підприємствах 2. ВАНТАЖІ Й ВАНТАЖОПОТОКИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 2.1. Характеристики вантажів 2.2. Вантажопотоки та складові ланки транспорту | 2 | 34 | 54 |
|  | 3. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 3.1. Класифікація засобів переміщення вантажів 3.2. Критерії оцінки транспортних засобів | 2 |  |  |
|  | 4. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ А .Стаціонарні засоби транспортування 4.1. Основні поняття 4.2. Теоретична продуктивність стаціонарних засобів переміщення вантажів 4.3. Розрахункова продуктивність безперервного одиночного вантажопотоку. Коефіцієнт нерівномірності 4.4. Нерівномірність безперервних збіжних вантажопотоків 4.5. Місткість бункера 4.6. Експлуатаційна продуктивність та її резерви Б. Самохідні засоби транспортування 4.7. Загальні питання розрахунку продуктивності 4.8. Технічна продуктивність самохідної машини 4.9. Розрахунковий вантажопотік 4.10. Визначення кількості самохідних машин 4.11. Експлуатаційна продуктивність та її резерви | 6 |  |  |
|  | 5. СИЛА ТЯГИ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ 5.1. Переміщення зосередженого вантажу 5.2. Переміщення розподіленого вантажу 5.3. Тягове зусилля привідного блока 5.4. Потужність двигунів 5.5. Діаграма натягу гнучкого тягового органу | 4 |  |  |
|  | 6. РЕАЛІЗАЦІЯ СИЛИ ТЯГИ А. Привідні блоки стаціонарних транспортних машин 6.1. Реалізація тягового зусилля намотуванням на барабан 6.2. Реалізація тягового зусилля тертям 6.3. Реалізація тягового зусилля зачепленням Б. Ведучі колеса та гусениці самохідних транспортних машин 6.4. Сила тяги однієї ведучої осі 6.5. Сила тяги локомотива 6.6. Коефіцієнт зчеплення 6.7. Реалізація сили гальмування | 4 |  |  |
|  | Контрольна модульна робота за розкладом занять (КМР): 9 – 10 тижні | 2 |  |  |
|  | Разом: | 20 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| №2 | Практичні заняття – 1 семестр, І чверть (1...10 тиждень). Аудиторні: 1 год на тиждень |
|  | 1. Конструкції засобів переміщення вантажів: принцип дії, складові частини, технічна характеристика | 2 | 17 | 27 |
|  | 2. Визначення основних параметрів вантажів Розрахунки критеріїв оцінки транспортних засобів | 2 |  |  |
|  | 3. Визначення розрахункового вантажопотоку Розрахунки продуктивності транспортних засобів | 2 |  |  |
|  | 4. Тягові розрахунки транспортних засобів безперервної та періодичної дії. Діаграма натягу для гнучкого тягового органу | 2 |  |  |
|  | Контрольна модульна робота за розкладом занять (КМР): 9 – 10 тижні | 2 |  |  |
|  | Разом: | 10 |  |  |
| №3 | Лекції – 1 семестр, І чверть (1...10 тиждень). Аудиторні: 2 год на тиждень |
|  | 7. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГРАВІТАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 7.1. Принцип дії, загальна будова 7.2. Основи теорії розрахунку гравітаційного транспорту | 2 | 34 | 54 |
|  | 8. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА 8.1. Принцип дії, загальна будова, класифікація 8.2. Приймальна здатність (гранична продуктивність) 8.3. Основи теорії розрахунку стрічкового конвеєра | 4 |  |  |
|  | 9. РОЗРАХУНОК ПЛАНУВАННЯ ШАХТНИХ РЕЙКОВИХ ШЛЯХІВ 9.1. Будова рейкової колії 9.2. З’єднання рейкових колій 9.3. Порядок розрахунку планування | 4 |  |  |
|  | 10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ 10.1. Класифікація локомотивів, галузь їх застосування 10.2. Рівняння руху поїзда та його розв’язання для різних режимів 10.3. Основи теорії розрахунку електровозної відкатки | 4 |  |  |
|  | 11. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ КАНАТНОГО ТРАНСПОРТУ 11.1. Призначення канатного транспорту та його будова 11.2. Основи теорії розрахунку відкатки кінцевим канатом Післямова | 4 |  |  |
|  | Контрольна модульна робота за розкладом занять (КМР): 9 – 10 тижні | 2 |  |  |
|  | Разом: | 20 |  |  |
| №4 | Практичні заняття – 1 семестр, І чверть (1...10 тиждень). Аудиторні: 1 год на тиждень |
|  | 1. Розрахунок приймальної здатності конвеєра. Вибір місця встановлення привідної станції конвеєра | 2 | 17 | 27 |
|  | 2. Розрахунки потужності двигунів транспортних засобів | 2 |  |  |
|  | 3. Розрахунок планування колії | 2 |  |  |
|  | 4. Тягові та гальмові розрахунки засобів транспорту | 2 |  |  |
|  | Контрольна модульна робота за розкладом занять (КМР): 9 – 10 тижні | 2 |  |  |
|  | Разом: | 10 |  |  |
|  | Разом на дисципліну | 60 | 102 | 162 |
|  | Частка навантаження |  | 0,63 |  |

СКОРОЧЕННЯ, вживані в тексті робочої програми

Рівні сформованості знань щодо змісту навчальних елементів позначаються таким чином:

ОО – ознайомчо-орієнтовний (студент має орієнтовне уявлення щодо понять, які вивчаються, здатний відтворювати формулювання визначень, законів тощо, вміє вирішувати типові завдання шляхом підставлення числових даних);

ООз – підрівень ознайомлення (студент має загальне уявлення про навчальний об`єкт);

ООр – підрівень репродукції (студент здатен відтворювати і пояснювати суттєві ознаки  навчального об'єкта);

ПА – понятійно-аналітичний (студент має чітке уявлення і поняття про навчальний об'єкт, здатний здійснювати смислове виділення, пояснення, аналіз, перенесення раніше засвоєних знань на типові ситуації);

ПС – продуктивно-синтетичний (студент демонструє глибоке розуміння навчального об'єкта, здатен здійснювати синтез, генерувати нові уявлення, переносити раніше засвоєні знання на нетипові, нестандартні ситуації).

###### САМОСТІЙНА РОБОТА

Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни протягом семестру заплановано виконання таких самостійних завдань:

1. Реферат на тему:

- конструкція транспортних засобів для переміщення вантажів безперервної й періодичної дії;

- рейкова колія та допоміжне транспортне обладнання.

2. Контрольна робота із загальних питань теорії і розрахунку транспортних установок, на розв’язування задач.

3. Індивідуальне розрахунково-графічне завдання на вибір і розрахунок транспортних засобів для заданих умов. Вихідні дані й задачі, які необхідно розв’язувати при виборі й розрахунку стрічкових конвеєрів та електровозної відкатки, наведено в таблицях 2, 3.

#### ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Систематичне опитування студентів на практичних заняттях.

2. Контроль самостійних домашніх завдань (9 – 10 тижні).

3. Контрольна модульна робота (9 – 10 тижні).

4. Іспит.

ВИБІР І РОЗРАХУНОК СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

Вихідні дані: тип виробки, довжина транспортування, кут нахилу транспортної установки, змінна продуктивність, характеристика транспортованого матеріалу, кускуватість вантажу, атмосфера, у якій працює установка.

Необхідно визначити: марку конвеєра, основні параметри (необхідні для розрахунку) конвеєра й стрічки, потужність двигунів, кількість конвеєрів на задану довжину, зусилля натяжного барабана.

Порядок виконання розрахунку

Розрахунковий хвилинний вантажопотік знаходять відповідно до заданої змінної продуктивності очисного вибою [1, с. 18].

Визначають мінімальну ширину стрічки за кускуватістю. Отримане значення округляють до найближчого більшого значення за стандартним рядом ширини стрічки [1, с. 106].

Швидкість руху стрічки за заданим розрахунковим вантажопотоком знаходять із формули приймальної здатності жолобчастої стрічки. Порівнюють отримане значення швидкості стрічки з допустимою для прийнятої ширини стрічки. Якщо вона менша від допустимої, то округляють значення швидкості до найближчого більшого рекомендованого значення. Якщо отримана швидкість більша, то приймають ширину стрічки на один крок більшою за стандартним рядом і виконують заново розрахунок швидкості стрічки [1, с. 106].

За отриманим значенням розрахункового вантажопотоку, ширини стрічки і її швидкості вибирають тип конвеєра. Далі виконують його тяговий розрахунок [2, с. 169 – 174; 4, с. 363 – 375].

Погонну масу вантажу визначають із формули теоретичної продуктивності установки безупинної дії [1, с. 15,109].

Погонну масу стрічки, роликів верхньої й нижньої гілок приймають стосовно характеристики конвеєра чи розраховують відповідно до рекомендованої літератури [1, с. 109 – 110].

Коефіцієнти опору руху, впливу натягу стрічки С2 приймають відповідно до умов роботи конвеєра і його довжини [1, с. 110 – 111].

Силу тяги верхньої й нижньої гілок, а також стискальне зусилля приводу знаходять за умови встановлення одного конвеєра на всю довжину виробки [1, с. 110,113].

Визначають мінімальний натяг стрічки, враховуючи зчеплення й умови повсюдного розтягання, прийнявши значення тягового фактора відповідно до конструкції приводу й рекомендованої літератури [1, с. 67 – 69, 111; 2, с. 244].

Будують діаграму натягів і знаходять за нею максимальний натяг стрічки [1, с. 111, 114].

Визначають ступінь перевантаження конвеєра за потужністю й міцністю стрічки, попередньо встановивши з технічної характеристики конвеєра потужність його приводу і міцнісні показники стрічки [1, с. 119; 2, с. 170 – 174, 182 – 184, 220 – 223].

Знаходять допустиму довжину конвеєра і визначають число конвеєрів, передбачуваних для встановлення в заданій виробці [1, с. 119].

Для отриманого значення довжини конвеєра знаходять сили тяги верхньої й нижньої ланок, стискальне зусилля приводу, мінімальний натяг, враховуючи зчеплення й умови повсюдного розтягання, потужність приводу, прийнявши реальне значення погонної маси стрічки [1, с. 119 – 120, 2, с. 220 – 223].

Будують діаграму натягів, знаходять за нею зусилля натяжного барабана і максимальний натяг стрічки [1, с. 112].

Виконують розрахунок стрічки на міцність [1, с. 112, 120].

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 2.

Відсутні дані для розрахунку стрічкового конвеєра необхідно приймати самостійно, при необхідності, використовуючи довідкову літературу.

ВИБІР І РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ

Вихідні дані: Розрахункова схема відкатки (рис. 1), параметри відкатки (продуктивність навантажувального пункту, довжина), стан рейкового шляху, характеристика вантажу, тип вагонетки, категорія шахти, вид організації руху.

Рис. 1. Розрахункова схема електровозної відкатки

Необхідно: вибрати тип електровоза; визначити кількість вагонеток у поїзді; виконати перевірку прийнятого поїзда, враховуючи гальмування, нагрівання двигунів; розрахувати необхідний парк електровозів і вагонеток для забезпечення заданої продуктивності.

Порядок виконання розрахунку

Розрахункову довжину відкатки, середній і керівний уклон визначають за даними таблиці 2 та рекомендованої літератури [1, с. 244 – 245].

Тип шахтного локомотива приймають відповідно до рекомендованої літератури. Тип вагонетки встановлюють на підставі практики експлуатації конкретної шахти, а технічні дані її беруть із довідкової літератури [2, с. 317 – 321; 3. с. 72 – 73].

Число вагонеток у поїзді знаходять для найбільш складного випадку рушання на підйом порожнього поїзда [1, с. 245 – 246].

Знаходять масу навантаженого й порожнього поїздів [1, с. 250].

Прийняту масу навантаженого й порожнього поїздів перевіряють за умови гальмування. При необхідності зменшують число вагонеток у поїзді [1, с. 246 – 251].

Знаходять силу тяги для навантаженого й порожнього поїздів і виконують далі перевірку прийнятого числа вагонеток з точки зору нагрівання двигунів. При необхідності зменшують число вагонеток у поїзді. Характеристики двигунів, приведених до обода колеса електровоза, беруть з довідкової літератури [1, с. 251; 3, с. 315 – 331].

Число електровозів, батарей і зарядних столів визначають відповідно до рекомендованої літератури [1, с. 251 – 252].

Засоби механізації робіт на навантажувальних, обмінних і розвантажувальних пунктах вибирають відповідно до рекомендованої літератури [2, с. 422 – 437, 454 – 469, 485 – 504].

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 3.

Відсутні дані для розрахунку електровозної відкатки необхідно приймати самостійно, при необхідності використовуючи довідкову літературу.

#### РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.	Транспорт на горных предприятиях / Под общ. ред. проф. Б.А. Кузнецова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Недра, 1976. – 552 с.

2.	Справочник. Подземный транспорт шахт и рудников / Под общ. ред. Г.Я. Пейсаховича, И.П. Ремизова. – М.: Недра, 1985. – 565 с.

3.	Основные положения по проектированию подземного транспорта для новых и действующих угольных шахт. – М.: ИГД им. Скочинского, 1985. – 356 с.

- Машины и оборудование для угольных шахт. Справочник / Под ред. В.Н. Хорина – 4-е изд., перераб, и доп. – М.: Недра, 1987. – 424 с.

- Основи теорії та розрахунки засобів транспортування вантажів шахт: Навч. посібник / М.Я. Біліченко – Д.: НГА України, 2002. – 103 с.

- Комплект № 1, 2, 3 методических указаний к лабораторным работам и учебных пособий (кафедра рудничного транспорта).

- Методические указания к самостоятельной работе по теме «Расчет ленточного конвейера» для студентов специальности 09.02 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» / Сост.: Н.Я. Биличенко, Г.М. Широков. – Д.: ГГА Украины, 1994. – 48 с.

- Расчет шахтного электровозного транспорта: Учеб. пособие / А.А. Ренгевич, М.К. Мехеда. – К.: УМК ВО, 1988. – 56 с.

- Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. – М.: Недра, 1986. – 448 с.

10.Стандарт вищого навчального закладу. Кваліфікаційні роботи випускників. Загальні вимоги до дипломних проектів і дипломних робіт / Упоряд.: В.О. Салов, О.М. Кузьменко, В.І. Прокопенко. Д.: НГА України, 2000. – 52 с.

Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунку стрічкового конвеєра

| № варі-анта | Тип виробки | Довжина виробки, м | Кут нахилу виробки, град | Змінна продуктив-ність, т | Транспортова-ний матеріал | Кускуватість вантажу, мм | Тривалість зміни, годин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уклон | 1100 | 8 | 500 | Марганцева руда | 350 | 7 |
| 2 | Уклон | 900 | 10 | 700 | Кам’яне вугілля | 250 | 6 |
| 3 | Уклон | 650 | 16 | 900 | Антрацит | 300 | 7 |
| 4 | Бремсберг | 750 | 11 | 1000 | Буре вугілля | 280 | 7 |
| 5 | Бремсберг | 390 | 7 | 750 | Кокс | 400 | 6 |
| 6 | Уклон | 800 | 9 | 650 | Антрацит | 350 | 7 |
| 7 | Штрек | 1200 | 0 | 1200 | Залізна руда | 270 | 7 |
| 8 | Квершлаг | 900 | 0 | 1100 | Кам’яне вугілля | 300 | 6 |
| 9 | Уклон | 750 | 16 | 800 | Антрацит | 320 | 6 |
| 10 | Бремсберг | 600 | 12 | 800 | Буре вугілля | 390 | 6 |
| 11 | Бремсберг | 900 | 8 | 1400 | Марганцева руда | 250 | 7 |
| 12 | Штрек | 1500 | 2 | 900 | Антрацит | 310 | 7 |
| 13 | Бремсберг | 800 | 13 | 1000 | Залізна руда | 290 | 6 |
| 14 | Квершлаг | 1000 | 10 | 650 | Кам’яне вугілля | 250 | 6 |
| 15 | Уклон | 950 | 14 | 1200 | Марганцева руда | 300 | 7 |
| 16 | Штрек | 600 | 0 | 1400 | Антрацит | 350 | 7 |
| 17 | Бремсберг | 830 | 14 | 950 | Буре вугілля | 390 | 6 |
| 18 | Квершлаг | 800 | 2 | 1000 | Кам’яне вугілля | 280 | 7 |
| 19 | Бремсберг | 1200 | 4 | 700 | Залізна руда | 350 | 6 |
| 20 | Уклон | 100 | 8 | 500 | Антрацит | 300 | 7 |
| 21 | Бремсберг | 900 | 10 | 900 | Кам’яне вугілля | 250 | 7 |
| 22 | Уклон | 1100 | 11 | 1000 | Кам’яне вугілля | 320 | 6 |
| 23 | Уклон | 750 | 7 | 750 | Марганцева руда | 400 | 6 |
| 24 | Бремсберг | 1200 | 6 | 650 | Кам’яне вугілля | 380 | 7 |
| 25 | Штрек | 1800 | 0 | 1100 | Кокс | 290 | 7 |
| 26 | Уклон | 1400 | 10 | 1000 | Антрацит | 450 | 6 |
| 27 | Уклон | 600 | 15 | 800 | Залізна руда | 310 | 6 |
| 28 | Похилий ствол | 1500 | 15 | 1200 | Кам’яне вугілля | 300 | 7 |
| 29 | Похилий ствол | 1000 | 18 | 1000 | Буре вугілля | 400 | 6 |
| 30 | Бремсберг | 800 | 16 | 900 | Залізна руда | 350 | 6 |
| 31 | Бремсберг | 1000 | 9 | 550 | Кам’яне вугілля | 400 | 7 |
| 32 | Бремсберг | 900 | 13 | 1000 | Кокс | 250 | 7 |
| 33 | Бремсберг | 800 | 10 | 500 | Марганцева руда | 400 | 7 |
| Продовження табл. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Штрек | 1500 | 8 | 750 | Кам’яне вугілля | 330 | 6 |
| 35 | Бремсберг | 1000 | 7 | 1100 | Антрацит | 380 | 7 |
| 36 | Квершлаг | 1700 | 5 | 1400 | Залізна руда | 260 | 6 |
| 37 | Похилий ствол | 600 | 12 | 1200 | Кам’яне вугілля | 360 | 7 |
| 38 | Бремсберг | 400 | 15 | 800 | Залізна руда | 400 | 7 |
| 39 | Бремсберг | 800 | 8 | 1300 | Буре вугілля | 350 | 6 |
| 40 | Бремсберг | 300 | 17 | 1100 | Залізна руда | 340 | 6 |
| 41 | Уклон | 500 | 10 | 900 | Антрацит | 300 | 6 |
| 42 | Уклон | 600 | 8 | 450 | Марганцева руда | 300 | 7 |
| 43 | Бремсберг | 450 | 15 | 1100 | Марганцева руда | 300 | 7 |
| 44 | Бремсберг | 800 | 12 | 1100 | Кам’яне вугілля | 320 | 6 |
| 45 | Уклон | 950 | 10 | 750 | Кам’яне вугілля | 300 | 6 |
| 46 | Уклон | 500 | 12 | 550 | Кокс | 290 | 7 |
| 47 | Уклон | 900 | 7 | 750 | Антрацит | 400 | 7 |
| 48 | Бремсберг | 550 | 10 | 850 | Залізна руда | 380 | 6 |
| 49 | Бремсберг | 700 | 14 | 1000 | Буре вугілля | 420 | 6 |
| 50 | Бремсберг | 850 | 13 | 600 | Марганцева руда | 410 | 7 |
| 51 | Уклон | 430 | 9 | 550 | Кам’яне вугілля | 310 | 7 |
| 52 | Похилий ствол | 900 | 11 | 1200 | Залізна руда | 300 | 7 |
| 53 | Штрек | 820 | 2 | 850 | Кокс | 400 | 6 |
| 54 | Уклон | 600 | 16 | 450 | Марганцева руда | 320 | 6 |
| 55 | Уклон | 550 | 13 | 920 | Антрацит | 300 | 6 |
| 56 | Уклон | 1200 | 7 | 1200 | Залізна руда | 400 | 7 |
| 57 | Квершлаг | 850 | 3 | 1000 | Марганцева руда | 280 | 7 |
| 58 | Бремсберг | 900 | 9 | 1100 | Кам’яне вугілля | 310 | 6 |
| 59 | Уклон | 800 | 14 | 950 | Антрацит | 400 | 6 |
| 60 | Бремсберг | 1400 | 4 | 700 | Кам’яне вугілля | 330 | 7 |
| 61 | Бремсберг | 900 | 13 | 900 | Кокс | 260 | 7 |
| 62 | Уклон | 1100 | 11 | 1000 | Антрацит | 400 | 6 |
| 63 | Уклон | 700 | 7 | 750 | Марганцева руда | 280 | 6 |
| 64 | Бремсберг | 1200 | 6 | 600 | Кам’яне вугілля | 380 | 7 |
| 65 | Штрек | 1800 | 2 | 1200 | Антрацит | 420 | 7 |
| 66 | Уклон | 1400 | 10 | 1000 | Залізна руда | 290 | 7 |
| 67 | Уклон | 600 | 15 | 800 | Буре вугілля | 350 | 6 |
| 68 | Бремсберг | 800 | 16 | 900 | Антрацит | 270 | 7 |
| 69 | Бремсберг | 1100 | 8 | 700 | Кам’яне вугілля | 250 | 7 |
| Закінчення табл. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70 | Уклон | 1200 | 5 | 600 | Марганцева руда | 300 | 7 |
| 71 | Похилий ствол | 900 | 10 | 1200 | Антрацит | 400 | 7 |
| 72 | Бремсберг | 950 | 12 | 700 | Кам’яне вугілля | 340 | 6 |
| 73 | Штрек | 1700 | 3 | 600 | Залізна руда | 350 | 7 |
| 74 | Бремсберг | 1000 | 14 | 900 | Кокс | 300 | 7 |
| 75 | Похилий ствол | 800 | 9 | 1400 | Антрацит | 380 | 7 |
| 76 | Уклон | 750 | 16 | 1700 | Марганцева руда | 400 | 6 |
| 77 | Бремсберг | 800 | 7 | 1000 | Кам’яне вугілля | 250 | 6 |
| 78 | Уклон | 600 | 9 | 700 | Буре вугілля | 380 | 7 |
| 79 | Бремсберг | 1500 | 14 | 1200 | Антрацит | 290 | 7 |
| 80 | Бремсберг | 750 | 6 | 900 | Марганцева руда | 320 | 6 |
| 81 | Уклон | 900 | 14 | 860 | Кам’яне вугілля | 310 | 6 |
| 82 | Квершлаг | 2000 | 2 | 1600 | Кокс | 330 | 6 |
| 83 | Штрек | 1600 | 0 | 1800 | Антрацит | 380 | 7 |
| 84 | Бремсберг | 1800 | 8 | 1100 | Залізна руда | 350 | 6 |
| 85 | Уклон | 900 | 13 | 850 | Кам’яне вугілля | 300 | 7 |
| 86 | Бремсберг | 1200 | 5 | 2000 | Антрацит | 250 | 6 |
| 87 | Уклон | 900 | 17 | 750 | Кокс | 360 | 6 |
| 88 | Квершлаг | 1900 | 3 | 1000 | Кам’яне вугілля | 400 | 7 |
| 89 | Бремсберг | 1000 | 10 | 1200 | Залізна руда | 310 | 6 |
| 90 | Бремсберг | 800 | 11 | 1000 | Антрацит | 280 | 6 |
| 91 | Бремсберг | 1000 | 15 | 1500 | Марганцева руда | 350 | 7 |
| 92 | Штрек | 1400 | 0 | 1000 | Антрацит | 300 | 7 |
| 93 | Бремсберг | 900 | 8 | 1000 | Кам’яне вугілля | 250 | 6 |
| 94 | Квершлаг | 1100 | 0 | 800 | Залізна руда | 250 | 6 |
| 95 | Уклон | 1050 | 9 | 1200 | Марганцева руда | 300 | 7 |
| 96 | Штрек | 1500 | 0 | 1400 | Антрацит | 350 | 7 |
| 97 | Бремсберг | 850 | 12 | 1100 | Кам’яне вугілля | 400 | 6 |
| 98 | Квершлаг | 1000 | 0 | 1000 | Залізна руда | 350 | 7 |
| 99 | Бремсберг | 1200 | 7 | 1000 | Кокс | 350 | 6 |
| 100 | Уклон | 1000 | 10 | 1000 | Кам’яне вугілля | 250 | 7 |

Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунку електровозної відкатки

| № варіанта | Змінна продуктивність, т | Довжина відкатки, км | Уклон шляху, ‰ | Стан рейок | Щільність вантажу, т/м3 | Місткість вагонетки, м3 | Вид організації руху поїздів | Категорія шахти за газом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | L1 | L2 | L3 | L4 | iср | iр |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 500 | 200 | 400 | – | 4,0 | 2,0 | 3,5 | – | 4 | 8 | сухі | 0,95 | 3,3 | I | I |
| 2 | 400 | 600 | 350 | – | 2,5 | 3,0 | 2,5 | – | 5 | 9 | мокрі | 1,3 | 2,5 | ІІ | II |
| 3 | 450 | 300 | 600 | 750 | 3,0 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 5 | 10 | мокрі | 0,9 | 4,0 | II | III |
| 4 | 550 | 400 | – | 350 | 3,5 | 5,1 | – | 3,7 | 4 | 8 | сухі | 1,1 | 5,6 | I | С |
| 5 | 250 | 500 | – | 500 | 2,9 | 3,6 | – | 4,0 | 3 | 8 | мокрі | 1,4 | 3,3 | I | III |
| 6 | 500 | – | 500 | 750 | 2,5 | – | 4,8 | 3,0 | 4 | 10 | сухі | 1,2 | 2,5 | II | III |
| 7 | 350 | – | 600 | 820 | 4,3 | – | 2,9 | 4,0 | 3 | 7 | сухі | 1,5 | 5,6 | I | II |
| 8 | 700 | 850 | 640 | – | 2,8 | 2,0 | 4,5 | – | 4 | 10 | мокрі | 1,4 | 3,3 | II | III |
| 9 | 450 | 290 | 400 | 400 | 4,2 | 3,6 | 3,9 | 2,6 | 5 | 10 | мокрі | 1,3 | 5,6 | II | I |
| 10 | 250 | 300 | 500 | – | 4,4 | 2,0 | 3,2 | – | 4 | 9 | мокрі | 1,1 | 4,0 | I | С |
| 11 | 600 | 350 | 200 | 150 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 3,6 | 3 | 9 | сухі | 0,85 | 3,3 | II | II |
| 12 | 750 | 450 | 350 | – | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,1 | 4 | 10 | сухі | 0,90 | 2,5 | I | I |
| 13 | 280 | 200 | – | 600 | 3,5 | 4,0 | – | 3,2 | 3 | 8 | сухі | 0,75 | 4,0 | I | III |
| 14 | 180 | 250 | 310 | 300 | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 3,0 | 4 | 8 | мокрі | 0,94 | 5,6 | I | II |
| 15 | 420 | 310 | 290 | 310 | 3,1 | 2,9 | 4,1 | 3,4 | 5 | 9 | сухі | 1,0 | 3,3 | II | II |
| 16 | 500 | 800 | – | 750 | 4,3 | 2,9 | – | 3,5 | 4 | 8 | мокрі | 1,4 | 2,5 | II | III |
| 17 | 400 | – | 600 | 500 | 3,2 | – | 3,6 | 4,0 | 5 | 10 | сухі | 1,1 | 3,3 | I | С |
| 18 | 800 | 600 | 900 | – | 3,6 | 2,6 | 3,9 | – | 3 | 6 | сухі | 0,9 | 4.0 | I | I |
| 19 | – | 900 | 500 | 700 | – | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 4 | 8 | мокрі | 1,3 | 5,6 | I | С |
| 20 | 850 | – | 760 | – | 2,9 | – | 4,0 | – | 5 | 8 | мокрі | 1,2 | 3,3 | I | С |
| 21 | 600 | 500 | – | 750 | 3,6 | 4,2 | – | 2,9 | 3 | 7 | мокрі | 0,9 | 4,0 | II | I |
| 22 | 550 | – | 650 | 700 | 4,2 | – | 3,8 | 2,6 | 4 | 8 | сухі | 1,3 | 2,5 | II | С |
| 23 | – | 700 | 850 | 990 | – | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 5 | 9 | сухі | 0,8 | 4,0 | I | С |
| 24 | 650 | 850 | 750 | – | 4,1 | 3,4 | 3,2 | – | 4 | 8 | сухі | 1,0 | 2,5 | I | С |
| 25 | – | 530 | – | 750 | – | 4,2 | – | 3,8 | 3 | 6 | мокрі | 1,3 | 3,3 | II | С |
| 26 | 720 | – | 810 | - | 3,6 | – | 3,9 | – | 4 | 8 | сухі | 1,1 | 5,6 | II | I |
| 27 | – | 620 | – | 590 | – | 2,9 | – | 4,3 | 5 | 10 | сухі | 0,9 | 2,5 | I | III |
| 28 | 450 | – | 500 | 600 | 3,2 | – | 4,1 | 2,9 | 3 | 7 | сухі | 1,4 | 3,3 | II | III |
| 29 | 710 | 600 | 450 | 520 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | 2,8 | 4 | 9 | сухі | 0,9 | 2,5 | II | I |
| 30 | 820 | 630 | 580 | – | 3,6 | 3,0 | 2,8 | – | 5 | 9 | мокрі | 1,0 | 5,6 | II | II |

| Продовження табл. 3 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 31 | 630 | 590 | – | 430 | 2,6 | 3,1 | – | 4,1 | 4 | 10 | мокрі | 1,5 | 3,3 | I | II |
| 32 | 580 | – | 660 | 440 | 3,5 | – | 3,9 | 2,8 | 3 | 7 | сухі | 1,1 | 4,0 | I | I |
| 33 | 490 | 520 | 670 | – | 3,9 | 4,1 | 3,2 | – | 5 | 9 | сухі | 0,8 | 2,5 | I | С |
| 34 | – | 620 | 560 | – | – | 2,9 | 3,8 | – | 4 | 10 | сухі | 1,0 | 4,0 | I | С |
| 35 | 550 | 300 | 750 | – | 4,5 | 3,0 | 3,2 | – | 5 | 10 | мокрі | 1,3 | 3,3 | II | С |
| 36 | 300 | – | 450 | 600 | 3,0 | – | 2,5 | 3,5 | 5 | 9 | мокрі | 1,0 | 4,0 | I | I |
| 37 | 800 | 500 | 600 | 400 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 2,3 | 4 | 8 | мокрі | 0,9 | 5,6 | I | II |
| 38 | 700 | 500 | 400 | 600 | 3,0 | 4,0 | 2,6 | 3,2 | 4 | 8 | мокрі | 0,8 | 3,0 | II | I |
| 39 | 460 | – | 500 | 400 | 2,6 | – | 3,3 | 3,2 | 5 | 10 | сухі | 1,1 | 2,0 | I | III |
| 40 | 600 | 400 | 700 | 450 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 4,2 | 3 | 7 | сухі | 1,3 | 4,0 | II | III |
| 41 | 550 | – | 380 | 670 | 3,0 | – | 3,6 | 4,1 | 5 | 9 | сухі | 1,5 | 3,3 | I | I |
| 42 | 720 | 420 | – | 350 | 3,6 | 4,0 | – | 3,8 | 3 | 7 | мокрі | 1,2 | 4,0 | I | I |
| 43 | 850 | 600 | – | 780 | 2,4 | 3,2 | – | 2,6 | 5 | 11 | сухі | 0,8 | 5,6 | I | II |
| 44 | 930 | 580 | 400 | – | 2,8 | 3,6 | 4,2 | – | 3 | 8 | сухі | 0,95 | 4,0 | II | II |
| 45 | 830 | 450 | 300 | 600 | 3,3 | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 4 | 10 | сухі | 1,3 | 2,5 | I | II |
| 46 | – | 600 | 720 | 300 | – | 2,9 | 4,2 | 3,1 | 5 | 10 | мокрі | 1,25 | 3.3 | II | III |
| 47 | 750 | – | 650 | 550 | 4,0 | – | 3,8 | 3,6 | 3 | 10 | мокрі | 1,1 | 4,0 | I | III |
| 48 | – | 1000 | – | 950 | – | 2,4 | – | 4,2 | 4 | 10 | мокрі | 1,3 | 2,5 | II | II |
| 49 | 900 | – | 550 | – | 2,9 | – | 4,0 | – | 5 | II | мокрі | 1,4 | 3,3 | I | С |
| 50 | 650 | 700 | – | 920 | 3,5 | 4,0 | – | 3,2 | 4 | 8 | мокрі | 1,0 | 2,5 | I | I |
| 51 | 830 | 650 | 570 | – | 3,7 | 4,1 | 2,9 | – | 3 | 6 | сухі | 1,4 | 5,6 | I | III |
| 52 | 950 | 600 | – | 750 | 2,9 | 3,6 | – | 4,3 | 4 | 8 | сухі | 1,6 | 3.3 | II | I |
| 53 | 850 | – | 630 | 800 | 3.5 | – | 4,0 | 3,8 | 5 | 10 | мокрі | 1,2 | 2,5 | I | I |
| 54 | 750 | 650 | 550 | – | 2,9 | 3,2 | 4,3 | – | 4 | 8 | сухі | 1,0 | 4,0 | II | I |
| 55 | – | 830 | 620 | 740 | – | 3,5 | 4,2 | 3,9 | 5 | 11 | мокрі | 0,95 | 3,3 | I | II |
| 56 | 750 | – | 590 | 800 | 4,2 | – | 3,6 | 4,0 | 4 | 9 | сухі | 1,3 | 5,6 | II | I |
| 57 | 700 | 800 | 500 | 350 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 2,2 | 4 | 8 | сухі | 0,93 | 5,6 | I | III |
| 58 | 450 | 250 | 750 | – | 4,5 | 2,8 | 3,5 | – | 4 | 9 | мокрі | 1,2 | 3,0 | II | II |
| 59 | 250 | – | 400 | 600 | 3,0 | – | 2,5 | 3,5 | 4 | 8 | сухі | 0,95 | 2,0 | II | I |
| 60 | 600 | 300 | 500 | – | 4,5 | 2,8 | 4,8 | – | 5 | 10 | сухі | 0,9 | 4,0 | I | С |
| 61 | 800 | 400 | 700 | 500 | 4,2 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3 | 7 | мокрі | 1,0 | 5,6 | I | С |
| 62 | 300 | 200 | 600 | – | 3,0 | 2,5 | 4,3 | – | 3 | 7 | сухі | 1,4 | 3,0 | I | С |
| 63 | 750 | 380 | – | 450 | 3,5 | 4,0 | – | 3,8 | 4 | 8 | мокрі | 1,5 | 4,0 | II | С |
| 64 | 500 | – | 300 | 600 | 3,0 | - | 3,6 | 4,0 | 5 | 10 | мокрі | 1,3 | 2,5 | II | С |
| 65 | 400 | 700 | 550 | – | 3,5 | 2,0 | 2,5 | – | 3 | 7 | мокрі | 1,2 | 3,0 | I | III |
| 66 | 500 | 900 | 350 | – | 2,5 | 2,5 | 2,5 | – | 4 | 8 | мокрі | 0,93 | 2,5 | I | I |
| Закінчення табл. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 67 | 250 | 600 | 400 | – | 2,0 | 3,0 | 3,5 | – | 4 | 8 | мокрі | 0,94 | 2,5 | I | II |
| 68 | 500 | 300 | 600 | 400 | 4,0 | 2,8 | 3,8 | 3,4 | 3 | 8 | сухі | 0,95 | 4,0 | II | III |
| 69 | 300 | – | 600 | 400 | 2,5 | – | 3,7 | 3,0 | 8 | 10 | сухі | 1,0 | 2,0 | II | III |
| 70 | 600 | 400 | 400 | 700 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | 3 | 7 | сухі | 0,95 | 3,0 | I | I |
| 71 | 450 | 800 | 500 | – | 4,5 | 2,9 | 3,0 | – | 4 | 8 | сухі | 1,1 | 5,6 | ІІ | ІІ |
| 72 | 230 | 400 | 350 | 200 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 5 | 9 | мокрі | 1,3 | 4,0 | І | ІІІ |
| 73 | 190 | 210 | 320 | – | 3,0 | 2,9 | 3,7 | 4,0 | 4 | 8 | мокрі | 1,0 | 3,3 | II | ІІ |
| 74 | 250 | 400 | 380 | 290 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3 | 8 | сухі | 0,93 | 2,5 | IІ | ІІІ |
| 75 | 210 | – | 300 | 280 | 2,8 | – | 3,1 | 2,6 | 4 | 10 | сухі | 1,4 | 5,6 | I | I |
| 76 | 280 | 310 | 320 | 180 | 2,7 | 4,1 | 3,7 | 2,9 | 4 | 10 | мокрі | 1,1 | 2,5 | ІІ | І |
| 77 | 190 | 230 | 250 | 180 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 3,8 | 5 | 9 | мокрі | 0,85 | 5,6 | І | ІІІ |
| 78 | 230 | 280 | 210 | 310 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3 | 9 | мокрі | 0,75 | 4,0 | І | ІІ |
| 79 | 320 | – | 290 | 400 | 3,1 | – | 3,8 | 4,1 | 4 | 8 | сухі | 1,1 | 3,3 | ІІ | І |
| 80 | 340 | 240 | – | 320 | 2,9 | 3,3 | – | 3,8 | 5 | 10 | сухі | 1,2 | 3,0 | II | С |
| 81 | 280 | 310 | 240 | – | 2,4 | 3,3 | 2,9 | – | 3 | 8 | мокрі | 1,15 | 3,0 | II | І |
| 82 | – | 230 | 180 | 200 | – | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 4 | 10 | мокрі | 1,05 | 4,0 | I | I |
| 83 | 200 | – | 250 | 280 | 2,7 | – | 3,1 | 2,8 | 3 | 8 | мокрі | 1,0 | 3,0 | I | С |
| 84 | 220 | 180 | 200 | – | 4,2 | 3,9 | 3,5 | - | 5 | 9 | мокрі | 1,3 | 5,6 | I | I |
| 85 | 320 | – | 250 | 220 | 4,0 | – | 3,1 | 2,9 | 5 | 10 | сухі | 1,7 | 4,0 | II | II |
| 86 | – | 180 | 230 | 260 | – | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 4 | 8 | сухі | 1,8 | 3,5 | II | III |
| 87 | 170 | 200 | – | 210 | 3,4 | 3,0 | – | 3,7 | 3 | 6 | сухі | 1,6 | 3,0 | I | I |
| 88 | 160 | – | 190 | 240 | 3,9 | – | 4,2 | 4,7 | 4 | 10 | мокрі | 1,7 | 3,0 | II | II |
| 89 | – | 170 | 240 | 290 | – | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 5 | 9 | мокрі | 1,8 | 4,0 | I | II |
| 90 | 350 | 290 | – | 300 | 3,1 | 3,7 | – | 4,0 | 4 | 10 | мокрі | 1,6 | 2,5 | II | III |
| 91 | 200 | 220 | 220 | 170 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 5 | 10 | сухі | 1,3 | 5,6 | I | С |
| 92 | 260 | – | 190 | 230 | 3,8 | – | 4,1 | 3,5 | 4 | 8 | сухі | 1,8 | 3,3 | ІІ | ІІ |
| 93 | – | 220 | 270 | 250 | – | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 4 | 9 | мокрі | 1.5 | 2,5 | II | I |
| 94 | 400 | 320 | – | – | 4,4 | 4,8 | – | – | 5 | 9 | мокрі | 1,2 | 4,0 | I | С |
| 95 | 310 | 290 | 170 | 190 | 3,9 | 3,1 | 4,0 | 3,4 | 5 | 10 | сухі | 1.0 | 4,0 | I | Ш |
| 96 | 320 | – | 270 | 230 | 4,0 | – | 3,6 | 3,2 | 4 | 10 | сухі | 1.3 | 4,0 | I | С |
| 97 | – | 240 | 190 | 210 | – | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 3 | 6 | мокрі | 1,4 | 2,5 | ІІ | І |
| 98 | 300 | 200 | 240 | 250 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 4 | 10 | мокрі | 1,0 | 5,6 | I | III |
| 99 | 280 | 290 | 200 | 180 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4.0 | 3 | 9 | мокрі | 1,4 | 5,6 | 1 | II |
| 100 | 320 | 350 | 200 | 250 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 5 | 10 | мокрі | 1,5 | 3,0 | ІІ | С |

Примітка. У графі 15 прийнято такі позначення:

І – організація руху із закріпленням електровозів за навантажувальним пунктом;

ІІ – організація руху без закріпленням електровозів за навантажувальним пунктом

ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

| Q – продуктивність; | N – потужність; |
| --- | --- |
| m – маса вантажу; | I – сила електричного струму; |
| ( – щільність; | f – коефіцієнт тертя; |
| q – погонна маса; | ( – коефіцієнт корисної дії; |
| F – сила тяги; | ( – кут нахилу площини до лінії горизонту; |
| G – сила ваги; | ( – кут обхвату; |
| W – опір руху; | ( – кут природного уклону; |
| v – швидкість руху; | ( – коефіцієнт інерції обертових мас; |
| a – прискорення; | Ψ – коефіцієнт зчеплення. |

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ

Реферат та індивідуальні розрахунково-графічні завдання виконуються згідно з СТВНЗ – 2070743 – КР 2000 НГА України, що регламентує вимоги до текстових документів. Ці види робіт повинні включати:

ЗМІСТ, в якому подається рубрикація самостійних домашніх завдань із зазначенням сторінок, на яких починається виклад розділів відповідно до СТВНЗ – 2070743 – КР 2000 НГА України.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ, що містить описи літературних джерел, які були використані при написанні самостійних домашніх завдань відповідно до СТВНЗ – 2070743 – КР 2000 НГА України.

ДОДАТКИ, в яких подаються технічні характеристики машин, а також інші матеріали довідкового характеру відповідно до СТВНЗ – 2070743 – КР 2000 НГА України.

Упорядники:

Леонід Никифорович Ширін,

Євгеній Анатолійович Коровяка,

Богдан Миколайович Брусєнцов

РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТУ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0903 ГІРНИЦТВО

Редактор О.Н. Ільченко

Підписано до друку 02.03.06. Формат 30х42/4.

Папір офсетний. Ризографія. Ум. друк. арк. 1,2.

Обл.-вид. арк. 1,2.

Тираж 150 прим. Зам. № ______.

НГУ

49027, м. Дніпропетровськ-27, просп. К. Маркса, 19.

# Text boxes

Q3

Q4

Q2

Q1

L3, i3

L4, i4

L2, i2

L1, i1

ОД