Расчет шахтной электровозной откатки

Исходные данные для расчета: план и профиль рельсовых путей горизонта, для которого производится расчет (однолинейная схема откаточного горизонта); (рис. 1) место расположения погрузочных пунктов (расстояние откатки от каждого погрузочного пункта) и сменная производительность (т/см) каждого из них; вид организации движения поездов (с закреплением электровозов (составов) за погрузочным пунктом или без закрепления); состояние рельсов (сухие, мокрые); категория шахты по газу.

Рис. 1. Расчетные схемы откатки горизонта

Цель расчета – определить: тип и характеристика электровоза и вагонетки; число вагонов в составе; число электровозов на горизонте; число аккумуляторных батарей и зарядных столов (в случае откатки аккумуляторными электровозами.

1. Обработка исходных данных

Возможны две схемы откатки на горизонте (рис. 1): а – разветвленная (с несколькими погрузочными пунктами) и б – не разветвленная (с одним погрузочным пунктом.

В случае закрепления электровозов за погрузочными пунктами (за маршрутами) схема а) рассматривается в расчете как несколько схем б) и расчет ведется для каждого маршрута (как для б) отдельно, поэтому, заданными должны быть длины и уклоны отдельных участков пути. В случае организации откатки без закрепления электровозов за погрузочными пунктами любая сложная схема приводится к схеме а) (т.н. приведенная схема откатки), для которой , а длины и уклоны рассчитываются как средневзвешенные по  и по .

Средневзвешенная длина откатки

,

Средний уклон по маршруту

,

где  и  – уклон и длина отрезка (части) маршрута из к участков.

Для расчетов необходимо установить (или назначить) руководящий уклон пути , т.е. наибольший из затяжных, – имеющий длину, достаточную для достижения поездом установившейся скорости (обычно 100 м и более).

Если составы (электровоз) не закреплены за погр. пунктом средневзвешенный уклон, приведенной схемы откатки:

,

где , ,… – средние уклоны по маршрутам.

2. Выбор типа электровоза и вагонетки

Тип электровоза зависит от следующих факторов: категории шахты по метану, величины грузопотока и расстояния транспортирования.

Согласно ПБ применяются следующие виды локомотивов [1]:

– аккумуляторные и контактные электровозы постоянного тока;

– бесконтактные электровозы переменного тока повышенной частоты с бесконтактным съемом энергии с питающей линии (высокочастотные);

– инерционные локомотивы (гировозы);

– дизелевозы.

Шахтные локомотивы имеют следующие виды исполнения :

– рудничное нормальное РН (контактные электровозы);

– рудничное повышенной надежности РП (аккумуляторные электровозы и бесконтактные электровозы переменного тока повышенной частоты);

– рудничное взрывобезопасное РВ (гировозы, взрывобезопасные аккумуляторные электровозы, взрывобезопасные дизелевозы).

В зависимости от условий откатки целесообразно применение локомотивов различного сцепного веса:

– по вентиляционным выработкам и участковым выработкам (ярусные, подэтажные и этажные штреки) – локомотивы сцепным весом 7 – 10 т;

– по выработкам основных горизонтов (горизонты околоствольных дворов) – сцепным весом 14 – 28т при ширине колеи рельсового пути 750 и 900 мм и 7 – 10 т при ширине колеи 600мм.

На основе анализа преимуществ и недостатков различных типов локомотивов, горно-геологических условий шахт и прогноза развития угольной промышленности рекомендуется применение на магистральном транспорте шахт с колеёй 900 и 750 мм аккумуляторных, высокочастотных и контактных электровозов сцепным весом 14 и 28 т, а для шахт с колеёй 600 – 575 и 550 мм – 10 т.

На вспомогательном транспорте рекомендуется применять аккумуляторные электровозы и дизельные локомотивы сцепным весом 7 т и контактные весом 10 т.

При создании новых локомотивов основное внимание уделяется повышению скорости движения локомотивов, увеличению энергоемкости аккумуляторных батарей, повышению тяговых и тормозных свойств, унификации узлов и деталей, обеспечению безопасности движения и комфортности работы машиниста.

Применение аккумуляторных электровозов согласно требований «Правил безпеки у вугільних шахтах» с уровнем взрывозащиты РП разрешено:

– в откаточных выработках шахт I и II категории по газу или опасных по пыли;

– в откаточных выработках со свежей струей воздуха шахт III категории, сверхкатегорийных по газу;

– в откаточных выработках со свежей струей воздуха шахт III категории, сверхкатегорийных на пластах, не опасных по внезапным выбросам, шахт, опасных по выбросам;

– в выработках со свежей струей воздуха на шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа и с суфлярными выделениями при условии подхода их к очистным забоям на расстояние не ближе 50м.

Основными типами, применяемыми в шахтах, являются электровозы со сцепным весом: 5; 7; 8; 10; 14 и 28 тонн.

Для упрощения выбора типа электровоза и вагонетки удобно пользоваться номограммами (рис. 2). После выбора оборудования приводятся его основные технические данные [2].

Рис. 2. Области рационального применения шахтных вагонов и аккумуляторных электровозов

3. Определение массы поезда

Масса поезда рассчитывается по условиям сцепления колес с рельсами (по макс. значению ) при выбранных случаях движения и проверяется по торможению и нагреву двигателей электровоза.

Режимы для определения массы поезда из основного уравнения движению:

Пуск в ход порожнего поезда    вверх на средневзвешенном уклоне

, т,

где mл  - сцепная масса локомотива,т; Ψ – коэффициент сцепления колес с рельсами( для  сухих – 0,17, для мокрых – 0,13); wо – основное удельное сопротивление движению вагонов (для порожних – 9Н/кН, груженых – 7Н/кН); wтр – дополнительное удельное сопротивление движению при трогании(wтр = 0,5… 1,0 wо ); іс.в. – средневзвешенный уклон пути,0/00; аmin – пусковое ускорение поезда (0,04…0.05м/с2).

Движение порожнего поезда  с установившейся скоростью  на руководящем уклоне  (iр) вверх

, т,

где ір – руководящий уклон пути, 0/00.

Из двух значений к дальнейшему расчету принимается меньшее.

4. Определение числа вагонов в составе

Число вагонов в порожнем составе:

, штук (округл. до меньшего),

где ,  и  – масса порожнего поезда, тара вагона, грузоподъемность; mл – масса локомотива;  – коэффициент (равен 0,1 – 0,15), учитывающий массу прилипшего в пустых вагонах груза.

Грузоподъемность вагона

, т,

где Vг – геометрический объем вагона, м3;  – плотность груза в насыпке, т/м3.

Действительная масса порожнего поезда

, т.

Действительная масса груженого поезда

,т.

5. Принятую массу поезда проверяем по условию торможения груженого состава при спуске на средневзвешенном уклоне при торможении колодочным тормозом с ручным приводом. Максимальная сила торможения по условию сцепления колес с рельсами

, Н.

Замедление поезда

, м/с2.

Время подготовки тормозов к действию

tп = 1,4 + tх, с,

где tх – время холостого хода тормозного механизма (для колодочного с гидроприводом  или электродинамического  tх = 1,5 с).

Допустимая скорость движения поезда при нормированном тормозном пути     l т = 40 м

, м/с.

Сила тяги поезда при установившемся движении по средневзвешенному уклону вниз (рабочий ход)

, Н,

с порожняком вверх (холостой ход)

, Н.

На один двигатель соответственно приходится

;

По электромеханической характеристике двигателя ДПТР-12               (рис.3) находим величины токов (jp ,jx) и скоростей(Vp, Vx ) при рабочем и холостом ходах.

Если полученные значения скорости превышают допустимую Vдоп, к дальнейшим расчетам принимаем последнюю

Рис.3. Электромеханическая характеристика двигателя

ДПТР-12

6. Проверка массы поезда по условиям нагрева тяговых двигателей

а) Время рабочего хода

, мин,

где  kс – коэффициент снижения скорости (0,9…0,95); Vр -  скорость рабочего хода, м/с.

б) время холостого хода

, мин,

где Vх -  скорость холостого хода, м/с.

в) эквивалентный ток двигателя

, А,

здесь  – коэффициент нагрева двигателя при маневрах, =1,15–1,5;  – время простоев и маневров за цикл,  мин.;

г) сравнивается значение  с  (из характеристики двигателя) и формулируются рекомендации о массе поезда и скоростях его движения.

Длительный ток двигателя

,

где ρ  – коэффициент вентиляции двигателя (0,4…0,45); jч – часовой ток двигателя, А. Если  ≥ двигатель не перегревается, в противном случае необходимо либо увеличивать паузу за цикл транспортирования, либо уменьшать количество вагонов в составе.

7. Определение числа электровозов

а) необходимое число рейсов для перевозки всего груза

, штук (округл. до меньшего),

где = 1,5–1,25;

б) число возможных рейсов одного электровоза за смену

,

здесь м – коэффициент машинного времени; tсм – продолжительность смены (6 часов).

в) необходимое число электровозов для перевозки полезного ископаемого

.

г) сумма всех необходимых электровозов дает число рабочих электровозов

,

где nэл.пор, nэл.л – число электровозов для перевозки породы и людей соответсвенно

Инвентарное число электровозов

,

здесь .

8. Определение числа аккумуляторных батарей и зарядных столов

Если время зарядки батареи не превышает времени смены, число рабочих батарей равно удвоенному числу рабочих электровозов

.

Инвентарное число батарей

,

где . Число одновременно заряжаемых батарей

.

Количество зарядных столов в зарядной камере

при ,

при .

Число зарядных устройств (при индивидуальной зарядке батарей) равно числу зарядных столов в зарядной камере.

Рекомендуемая литература

1. Правила безпеки у вугільних шахтах. – К., 1996. – 421 с.

2.  Розрахунок шахтного локомотивного транспорту: Навч. посіб. / О.О. Ренгевич,

О.М. Коптовець, П.А. Дьячков та ін. –Д.: Національний гірничий університет,      2007.  – 83 с.

3. Біліченко М.Я., Денищенко О.В. Основи теорії та розрахунки транспортних засобів механізації переміщення вантажів шахт: Навч. посіб. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 103с.

4. Транспорт на гірничих підприємствах: підруч. для вузів / під. ред. проф. М.Я. Біліченка. – 3-тє вид. – Д.: Національний гірничий університет, 2005. – 636 с.

5. Основные положения по проектированию подземного транспорта для новых и действующих угольных шахт. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1986, - 355 с.

6. Шахтный транспорт шахт и рудников: Справочник / Под ред. Г.Я. Пейсаховича, И.Л. Ремизова. - М.: Недра, 1985. - 565 с.

Исходные данные для расчета

| № варианта | Сменная призводительность, т | Длина участка, км | Уклон пути, ‰ | Состояние рельсов | Плотность груза, т/м3 | Вид организации движения | Категория шахты по газу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | L1 | L2 | L3 | L4 | iср | iр |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 1 | 150 | 200 | 100 | – | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 8 | Сухие | 0,95 | I | I |
| 2 | 80 | 160 | 150 | – | 1,5 | 1,0 | 1,5 | – | 5 | 9 | Мокр. | 1,3 | ІІ | II |
| 3 | 150 | 100 | 100 | 150 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 5 | 10 | Мокр. | 0,9 | II | III |
| 4 | 55 | 140 | – | 150 | 1,5 | 1,1 | – | 1,7 | 4 | 8 | Сухие | 1,1 | I | С |
| 5 | 100 | 200 | – | 100 | 1,9 | 1,6 | – | 1,0 | 3 | 8 | Мокр. | 1,4 | I | III |
| 6 | 200 | – | 100 | 150 | 1,5 | – | 1,8 | 2,0 | 4 | 10 | Сухие | 1,2 | II | III |
| 7 | 150 | – | 100 | 120 | 1,3 | – | 1,9 | 2,0 | 3 | 7 | Сухие | 1,5 | I | II |
| 8 | 100 | 150 | 140 | – | 1,8 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 10 | Мокр. | 1,4 | II | III |
| 9 | 170 | 190 | 100 | 100 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 5 | 10 | Мокр. | 1,3 | II | I |
| 10 | 120 | 200 | 200 | – | 1,4 | 2,0 | 1,2 | – | 4 | 9 | Мокр. | 1,1 | I | С |
| 11 | 150 | 200 | 100 | – | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 8 | Сухие | 0,95 | I | I |
| 12 | 80 | 160 | 150 | – | 1,5 | 1,0 | 1,5 | – | 5 | 9 | Мокр. | 1,3 | ІІ | II |
| 13 | 150 | 100 | 100 | 150 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 5 | 10 | Мокр. | 0,9 | II | III |
| 14 | 55 | 140 | – | 150 | 1,5 | 1,1 | – | 1,7 | 4 | 8 | Сухие | 1,1 | I | С |
| 15 | 100 | 200 | – | 100 | 1,9 | 1,6 | – | 1,0 | 3 | 8 | Мокр. | 1,4 | I | III |
| 16 | 200 | – | 100 | 150 | 1,5 | – | 1,8 | 2,0 | 4 | 10 | Сухие | 1,2 | II | III |
| 17 | 150 | – | 100 | 120 | 1,3 | – | 1,9 | 2,0 | 3 | 7 | Сухие | 1,5 | I | II |
| 18 | 100 | 150 | 140 | – | 1,8 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 10 | Мокр. | 1,4 | II | III |
| 19 | 170 | 190 | 100 | 100 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 5 | 10 | Мокр. | 1,3 | II | I |
| 20 | 120 | 200 | 200 | – | 1,4 | 2,0 | 1,2 | – | 4 | 9 | Мокр. | 1,1 | I | С |
| 21 | 150 | 200 | 100 | – | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 8 | Сухие | 0,95 | I | I |
| 22 | 80 | 160 | 150 | – | 1,5 | 1,0 | 1,5 | – | 5 | 9 | Мокр. | 1,3 | ІІ | II |
| 23 | 150 | 100 | 100 | 150 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 5 | 10 | Мокр. | 0,9 | II | III |
| 24 | 55 | 140 | – | 150 | 1,5 | 1,1 | – | 1,7 | 4 | 8 | Сухие | 1,1 | I | С |
| 25 | 100 | 200 | – | 100 | 1,9 | 1,6 | – | 1,0 | 3 | 8 | Мокр. | 1,4 | I | III |
| 26 | 200 | – | 100 | 150 | 1,5 | – | 1,8 | 2,0 | 4 | 10 | Сухие | 1,2 | II | III |
| 27 | 150 | – | 100 | 120 | 1,3 | – | 1,9 | 2,0 | 3 | 7 | Сухие | 1,5 | I | II |
| 28 | 100 | 150 | 140 | – | 1,8 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 10 | Мокр. | 1,4 | II | III |
| 29 | 170 | 190 | 100 | 100 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 5 | 10 | Мокр. | 1,3 | II | I |
| 30 | 120 | 200 | 200 | – | 1,4 | 2,0 | 1,2 | – | 4 | 9 | Мокр. | 1,1 | I | С |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 150 | 200 | 100 | – | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 8 | Сухие | 0,95 | I | I |
| 32 | 80 | 160 | 150 | – | 1,5 | 1,0 | 1,5 | – | 5 | 9 | Мокр. | 1,3 | ІІ | II |
| 33 | 150 | 100 | 100 | 150 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 5 | 10 | Мокр. | 0,9 | II | III |
| 34 | 55 | 140 | – | 150 | 1,5 | 1,1 | – | 1,7 | 4 | 8 | Сухие | 1,1 | I | С |
| 35 | 100 | 200 | – | 100 | 1,9 | 1,6 | – | 1,0 | 3 | 8 | Мокр. | 1,4 | I | III |
| 36 | 200 | – | 100 | 150 | 1,5 | – | 1,8 | 2,0 | 4 | 10 | Сухие | 1,2 | II | III |
| 37 | 150 | – | 100 | 120 | 1,3 | – | 1,9 | 2,0 | 3 | 7 | Сухие | 1,5 | I | II |
| 38 | 100 | 150 | 140 | – | 1,8 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 10 | Мокр. | 1,4 | II | III |
| 39 | 170 | 190 | 100 | 100 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 5 | 10 | Мокр. | 1,3 | II | I |
| 40 | 120 | 200 | 200 | – | 1,4 | 2,0 | 1,2 | – | 4 | 9 | Мокр. | 1,1 | I | С |
| 41 | 150 | 200 | 100 | – | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 8 | Сухие | 0,95 | I | I |
| 42 | 80 | 160 | 150 | – | 1,5 | 1,0 | 1,5 | – | 5 | 9 | Мокр. | 1,3 | ІІ | II |
| 43 | 150 | 100 | 100 | 150 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 5 | 10 | Мокр. | 0,9 | II | III |
| 44 | 55 | 140 | – | 150 | 1,5 | 1,1 | – | 1,7 | 4 | 8 | Сухие | 1,1 | I | С |
| 45 | 100 | 200 | – | 100 | 1,9 | 1,6 | – | 1,0 | 3 | 8 | Мокр. | 1,4 | I | III |
| 46 | 200 | – | 100 | 150 | 1,5 | – | 1,8 | 2,0 | 4 | 10 | Сухие | 1,2 | II | III |
| 47 | 150 | – | 100 | 120 | 1,3 | – | 1,9 | 2,0 | 3 | 7 | Сухие | 1,5 | I | II |
| 48 | 100 | 150 | 140 | – | 1,8 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 10 | Мокр. | 1,4 | II | III |
| 49 | 170 | 190 | 100 | 100 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 5 | 10 | Мокр. | 1,3 | II | I |
| 50 | 120 | 200 | 200 | – | 1,4 | 2,0 | 1,2 | – | 4 | 9 | Мокр. | 1,1 | I | С |
| 51 | 150 | 200 | 100 | – | 1,0 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 8 | Сухие | 0,95 | I | I |
| 52 | 80 | 160 | 150 | – | 1,5 | 1,0 | 1,5 | – | 5 | 9 | Мокр. | 1,3 | ІІ | II |
| 53 | 150 | 100 | 100 | 150 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 5 | 10 | Мокр. | 0,9 | II | III |
| 54 | 55 | 140 | – | 150 | 1,5 | 1,1 | – | 1,7 | 4 | 8 | Сухие | 1,1 | I | С |
| 55 | 100 | 200 | – | 100 | 1,9 | 1,6 | – | 1,0 | 3 | 8 | Мокр. | 1,4 | I | III |
| 56 | 200 | – | 100 | 150 | 1,5 | – | 1,8 | 2,0 | 4 | 10 | Сухие | 1,2 | II | III |
| 57 | 150 | – | 100 | 120 | 1,3 | – | 1,9 | 2,0 | 3 | 7 | Сухие | 1,5 | I | II |
| 58 | 100 | 150 | 140 | – | 1,8 | 2,0 | 1,5 | – | 4 | 10 | Мокр. | 1,4 | II | III |
| 59 | 170 | 190 | 100 | 100 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 5 | 10 | Мокр. | 1,3 | II | I |
| 60 | 120 | 200 | 200 | – | 1,4 | 2,0 | 1,2 | – | 4 | 9 | Мокр. | 1,1 | I | С |
| 61 | 300 | 100 | 100 | 200 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3 | 7 | Мокр. | 1,0 | I | С |
| 62 | 100 | 200 | 200 | – | 3,0 | 2,5 | 4,3 | – | 3 | 7 | Сухие | 1,4 | I | С |
| 63 | 250 | 180 | – | 150 | 3,5 | 2,0 | – | 3,8 | 4 | 8 | Сухие | 1,5 | II | С |
| 64 | 100 | – | 300 | 100 | 3,0 | - | 3,6 | 3,0 | 5 | 10 | Мокр. | 1,3 | II | С |
| 65 | 200 | 200 | 150 | – | 3,5 | 2,0 | 2,5 | – | 3 | 7 | Мокр. | 1,2 | I | III |
| 66 | 300 | 100 | 150 | – | 2,5 | 2,0 | 2,5 | – | 4 | 8 | Мокр. | 0,93 | I | I |

Таблица 4

Техническая характеристика шахтных аккумуляторных электровозов

| Тип электровоза | Степной вес, т | Ширина колеи, мм | Часовой режим при номинальном напряжении | Аккумуляторная батарея | Жесткая база, мм | Диаметр колеса, мм | Передаточное отношение редуктора | Тяговый двигатель | Скорость при питании от батарей с учетом внутреннего сопротивления аккумулятора, км/ч | Конструктивная скорость, км/ч | Завод- изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность тяговых двигателей, кВт | Скорость электровоза, км/ч | Сила тяги, кН | Тип | Энергоемкость, кВт·ч | Нап- ряже- ние, В |  |  |  | Тип | Часовой режим ток, А | Длительный режим ток, А | Часовой режим | Длительный режим |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5АРВ1 | 5,0 | 600 900 | 2х6,0 | 4,75 | 7,5 | 56ТЖН-250П | 20,6 | 82,5 | 900 | 540 | 29,75 | ЭДР-6 | 93 | 40 | 2,6 | 7,0 | 9,5 | Ясногорский машиностроительный завод (Россия) |
| 5АРВ2 | 5,0 | 600 900 | 2х7,0 | 6,66 | 7,0 | 56ТЖН-250П | 20,6 | 82,5 | 950 | 540 | 22,87 | ЭДР-7П | 105 | 45 | 3,7 | 8,3 | 13,3 |  |
| АМ8Д | 8,0 8,0 | 600 900 | 2х12,0 2х14,2 | 6,0 7,2 | 12,0 | 96ТЖН-500 112ТЖН-500 | 60,0 70,0 | 120 140 | 1200 | 680 | 10,97 | ДПТР-12 | 125 | 50 | 4,5 5,4 | 9,0 10,5 | 12,0 13,6 | ОАО «Дружковский _Ашиностроительный завод» |
| 2АМ8Д | 16,0 | 900 | 4х14,2 | 7,2 | 24,0 | 2х112ТЖН-500 | 140 | 140 | 1200 | 680 | 10,97 | ДПТР-12 | 125 | 50 | 5,4 | 10,5 | 13,6 |  |
| АРП-7 | 7,0 7,0 | 600 900 | 2х10 | 7,5 8,5 | 8,8 8,8 | 90ТЖНП-550 102ТЖНП-550 | 58,4 66,0 | 106 120 | 1200 1200 | 540 540 | 21,35 21,35 | ДТР-10 ДТР-10 | 116 116 | 48 48 | 5,9 6,4 | 10,3 10,5 | 12 12 | Ясногорский машиностроительный завод (Россия |
| АРВ-7 | 7,0 7,0 | 600 900 | 2х10 | 7,5 7,5 | 8,8 8,8 | 88ТНК-400 88ТНК-400 | 41,2 41,2 | 103 103 | 1200 1200 | 540 540 | 21,35 21,35 | ДТР-10 ДТР-10 | 116 116 | 48 48 | 5,9 5,9 | 10,3 10,3 | 12 12 |  |
| АРП-10Г | 10,7 | 600/ 900 | 2х13/ 2х14,6 | 7,2/ 7,9 | 12,5 | И2ТНЖП-550 | 64.5 | 130 | 1400 | 680 | 10,96 | ДРТ-13 | 122 | 50 | 5,9 | 10,0 | 20 | ОАО «Дружковский _Ашиностроительный завод» |
| АРП14 | 14,0 | 900 | 2х23,5 | 9,0 | 18,0 | 161ТНЖП-550 | 104 | 185 | 1655 | 680 | 12,65 | ЭТ-23,65 | 150 | 60 | 7,3 | 13,1 | 18 |  |
| АРП-28 | 28,0 | 900 | 4х26 | 10,5 | 34,9 | 2х182ТНЖК-650 | 274 | 210 | 1650 | 680 | 12,65 | ЭТ-26 | 144 | 58 | 8,5 | 14,1 | 20 |  |
| АВ8Т | 8,5 | 600 900 | 28,2 | 7,2 | 12,3 |  | 50,9 |  | 1200 | 680 |  |  |  |  | 7,2 | 10,4 | 21,6 | ОАО «Дружковский _Ашиностроительный завод» |
| АРВ10ГЭ | 11,5 | 600 900 | 28,2 | 7,2 | 12,3 | щелочные или кислотные батареи | 90,0 |  | 1200 | 680 |  |  |  |  | 7,6 | 10,4 | 21,6 |  |
| АРП8Т | 8,7 | 600 900 | 26 26 | 5,7 6,8 | 12,1 12,2 | ТНЖШ ТНЖШ | 71,5/55 79,7/65 |  | 1200 1200 | 680 680 | 11 11 | ДРТ-13 ДРТ-13 | 122 122 | 61 61 | 8,7 | 8,1 10 | 14,0 14,0 | ЗАО ПКФ «Амплитуда» (г.Донецк, Украина) |
| 2АРП8Т | 16,0 | 600 900 | 2х26 2х26 | 6,8 | 24,4 | ТНЖШ ТНЖШ | 130 | 140 | 1200 | 600 | 11 | ДРТ-13 | 122 | 61 | 6,8 | 10 | 14 |  |
| ЭРА900- В9(П8) | 9(РВ) 8(РП) | 900 | 2х13; 2х19,8 |  | 2х167,7 2х190,3 | PzS |  | 120 | 1200 | 680 |  | ДРТ-13; ДРТ-14 | 2х122; 2Х132 | 2х61; 6х65 | 6,8 |  |  | ООО НПП «Энергия» (г. Донецк, Украина) |
| 2ЭРА900- В9(П8) | 18(РВ) 16(РП) | 900 | 4х13; 4х15,8 |  | 4х167,7 4х190,8 | PzS |  | 120 | 1200 | 680 |  | ДРТ-13; ДРТ-14 | 4х122; 4х132 | 4х61; 4х65 |  |  |  |  |
| Эра-В10Д | 10 | 600 900 |  | 20 | 14 20 | PzS |  | 120 144 | 1200 | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |